## Slide 1: 作業系統 期末報告
學生：黃書俊

## Slide 2: 目錄
簡介
Free RTOS 操作
系統實作、流程與架構
實驗與驗證

## Slide 3: 簡介
1

## Slide 4: 簡介
硬體規格
  HT32F52352
  LED 燈泡 * 3
  USB COM port to TTL － XCTU
設計環境：Keil
RTOS Task、Queue 實作

## Slide 5: Free RTOS 操作
2

## Slide 6: 環境建置
Holtek 官網下載 example code
  https://www.holtek.com.tw/page/vg/HT32F52342-52
Free RTOS 官網下載 code
  https://www.freertos.org/a00104.html
Keil 編譯器下載
  https://www.keil.com/download/product/
  本專案所設計之大小並沒有很大，所以一般免費版即可，若專案太大則需要付費解鎖

## Slide 7: 環境建置
解壓縮 FreeRTOS202212.01
  複製 License 與 Source 資料夾至自行移植之資料夾
對 Source 資料夾內部之 Keil 與 MemMang 加工
  Keil：先進入 RVDS 資料夾 > 只留下 ARM_CM0 (因為 HT32F52352 為 Cortex-M0+)
  MemMang：進入 MemMang 資料夾 > 只留下 heap_4.c
將該資料夾放置在 Holtek 之 exmaple code 總資料夾中
移植 FreeRTOSConfig.h
  FreeRTOSv202212.01\FreeRTOS\Demo\CORTEX_M0+_NUCLEO_L010RB_GCC_IAR\Config 中，將FreeRTOSConfig.h 加到 > \library\CMSIS\Include 中

## Slide 8: 移植
開啟 Holtek example 在預設專案中新增資料夾
在資料夾中新增圖中的檔案

## Slide 9: 移植
設定 Include 路徑
新增如圖中所是之兩個 FreeRTOS 專案部分路徑

## Slide 10: 移植
部分 Kernel 檔需要更改，因應 RTOS 操作需要
  extern uint32_t SystemCoreClock; => extern volatile uint32_t SystemCoreClock;
  取消靜態記憶體申請：#define configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION 1 => #define configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION 0
因應 RTOS 的多執行緒

## Slide 11: 移植
由於 FreeRTOS 會占用 sys 資源所以需刪除 ht32f5xxxx_01_it.c 中的三個函數：SVC、PandSV、SysTick
ht32f5xxxx_01_it.c 為 Holtek 中管理中斷的檔案

## Slide 12: Task 需求
RTOS 任務需求表
Queue 需求表
每個 Task 都備有狀態燈表示

## Slide 13: 系統實作、流程與架構
3

## Slide 14: 系統流程圖

## Slide 15: 系統流程圖

## Slide 16: FreeRTOSConfig.h
因應硬體規格：最大HEAP為 10 * 1024
每個任務大小需要小於 1024
Task 優先權級最大數
預設為 5

## Slide 17: Task Setup
Sender_1_Task：
  優先級：高
  任務大小：50
Sender_2_Task：
  優先級：中
  任務大小：50
Receiver_Task：
  優先級：低
  任務大小：256

## Slide 18: Task Setup
創建各任務
創建 Queue
先將 Queue 清空
掛起 Sender_2_Task ，並開始排程

## Slide 19: Sender_1_task
紀錄 Queue 狀態
傳入 Queue 之計數值
傳入 Queue 內之值，固定為 #
允許最大等待時間

## Slide 20: Sender_1_task
從最頭傳入 Queue
若成功會回傳 pdPASS

## Slide 21: Sender_2_task
取得 Queue 內的值 (FIFO)
若成功會回傳 pdPASS

## Slide 22: Receiver_task
從最頭傳入 Queue
若成功會回傳 pdPASS

## Slide 23: 實驗與驗證
4

## Slide 24: Video
https://youtu.be/-m6mSneZxjg