## Slide 1: RTOS

## Slide 2: 章節
基本
中斷
Timer
佇列

## Slide 3: 基本
1

## Slide 4: 前言
RTOS：即時性作業系統
強調即時性，又分為軟即時與硬即時
  軟即時：系統能讓絕大多數任務在確定時間內完成
  硬即時：系統必須使任務在確定的時間內完成
將需要實現的功能劃分為多個任務，並具有可剝奪性
  可剝奪性：CPU 執行多個任務中優先權最高的那個任務，即使 CPU 正在執行某個低階任務，當高階任務準備好時，高階任務就會優先搶奪執行權
FreeRTOS

## Slide 5: 前言
https://www.freertos.org/index.html
Code：https://freertos.org/a00104.html
Source
  task.c
  queue.c
  list.c
Hardware
  portmarco.h
  port.h
  FreeRTOSConfig.h

## Slide 6: 架構
主要區塊：任務、通訊、硬體
方格：
  運行：正在由 CPU 執行的狀態
  就緒：準備要執行的下一個狀態
  阻塞：在等待某個事件的狀態
  掛起：透過程式 API 要求退出之狀態
箭頭：
  Rusume：恢復狀態
  Suspend：掛起狀態
  Event (事件)：等待的事件
  阻塞函數：需要被等待的事件

## Slide 7: 架構
運行：任務實際正在執行，如果執行 RTOS 的處理器只有一個核心，那麼任何時候都只能有一個任務處於 Running 狀態。
就緒：即將執行的任務 (它們未處於 Blocked 或 Suspend 狀態)，但目前尚未執行，因為優先順序相同或更高的其他任務已處於執行狀態。也就是執行權目前被其他任務佔有中。
阻塞：正在等待時間事件 (與 os 有關的 delay) 或外部事件，處於阻塞狀態的任務不使用任何處理時間，且無法選擇進入執行狀態。
掛起：與Blocked 狀態的任務一樣，無法選擇進入 Running 狀態，但是處於 Suspended 狀態的任務沒有 timeout。相反，任務只有在透過 API 呼叫明確命令進入或離開 Suspended 狀態時，才會進入或離開 Suspended 狀態。

## Slide 8: 架構

## Slide 9: 設定
版本
介面

## Slide 10: Config parameters
Kernel setting
TICK_RATE_HZ：RTOS系統節拍中斷的頻率，單位為 HZ。
MAX_PRIORITIES：可使用的最大優先權數量。
MINIMAL_STACK_SIZE：設定空閒任務的最小任務堆疊大小，以字為單位，而不是位元組。如該值設定為128Words，那麼真正的堆疊大小就是 128*4 = 512 Byte。

## Slide 11: Config parameters
Memory management setting
Memory Allocation： Dynamic/Static 支援動態/靜態記憶體申請 。
TOTAL_HEAP_SIZE：設定堆大小，如果使用了動態記憶體管理，FreeRTOS 在創建 task、queue、mutex、software timer or semaphore 的時候就會使用 heap_x.c ( x為1~5 ) 中的記憶體申請函數來申請記憶體。這些記憶體就是從堆 ucHeap[configTOTAL_HEAP_SIZE] 申請的。
Memory Management scheme：記憶體管理策略 heap_4。

## Slide 12: Tasks and Queues
任務設定
Priority：
osPriorityIdle：6
osPriorityLow：5
osPriorityBelowNormal：4
osPriorityNormal：3
osPriorityAboveNormal：2
osPriorityHigh：1
osPriorityRealtime：0

## Slide 13: 任務設計
先有整體流程，再來分割任務，當任務分割完成後，確定每個任務的負責工作與動作；確認完畢後開始劃分優先權

## Slide 14: 任務設計

## Slide 15: 程式
主要：freertos.c

## Slide 16: 程式 API
刪除任務：vTaskDelete(Task)
掛起任務：vTaskSuspend(Task Handle)
恢復任務：vTaskResume(Task Handle)
Delay 阻塞： osDelay()，單位 ms

## Slide 17: FreeRTOSConfig.h

## Slide 18: 中斷
2

## Slide 19: STM32 Interrupt
USART為例，設定

## Slide 20: Interrupt
在 FreeRTOS 中允許中斷處理程序，本篇章主要說明如何合理規劃任務與中斷、優先級…等。
任務是跟硬體無關的純軟體程序；但是，"中斷" (Interrupt) 是與硬體有關的，硬體控制哪個中斷程序將運行以及何時運行。
FreeRTOS 中任務只會在沒有 ISR 正在執行中運行；因此，最低有先權的中斷事件也會中斷最高優先權的任務，而且任務無法搶佔 ISR。
ISR： interrupt service routine，中斷服務程序

## Slide 21: Interrupt NVIC

## Slide 22: Timer
3

## Slide 23: Software Timer
軟體定時器，用於安排函數在未來的某個設定時間執行，或定期執行。計時器啟動到其回呼函數執行之間的時間稱為計時器的週期。
定時器的 Callback Function 在定時器的週期到期時執行。
此計時器與硬體沒有關系，都是靠 FreeRTOS 進行軟體運算。

## Slide 24: Software Timer
Timer Callback Function
  軟體定時器需要從頭到尾都處於 Running 狀態，不能進入 Blocked
One-shot and Auto-reload Timers
  一次性
    只要一啟動，計時器僅執行 Callback Function
    可手動重新啟動，但不會重新啟動
  自動
    只要一啟動，計時器就會週期性的執行 Callback Function

## Slide 25: Software Timer
狀態
  休眠：計時器存在、未運行、Callback 不會執行、可以透過 API 喚回
  執行：正在運行的計時器，將在等於其週期的時間後執行其 Callback；計時器進入運行狀態，或者自上次重置計時器以來

## Slide 26: 佇列
4

## Slide 27: Queue
"佇列" 與資料結構相同概念，有 FIFO 的特性。
在 Free RTOS 中，Queue 當作個任務之間傳遞訊息的媒介，若是不透過 Queue 則很有可能造成任務互斥而卡死。
  Queue 可以保存有限數量且固定大小的資料。
  最大容量在 FreeRTOS 中稱為 "length"。
  每個資料的長度與大小都在創建 Queue 時設定。

## Slide 28: Queue
假設創建一個 length 為 5 的 Queue ，當資料寫入時會從最後的位置 (尾部) 開始寫入，並從 Queue 的最前頭刪除。也可以使用相反的方式寫入，從最頭寫入，最尾刪除。
在設計上通常以 多寫一讀 為主；不太會使用 多讀一寫